Общая часть

Разделы ПМ гражданской обороны (ГО) и ПМ чрезвычайных ситуаций (ЧС) (текстовые и графические части) разработаны на основании:

При разработке раздела использованы следующие законодательные и нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.04 (с изменениями на 19 июля 2011 года);

- СНиП 2.1.51-90 – «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и ЧС»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СП 11-107-98 Свод правил по проектированию и строительству «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению ЧС» проектов строительства»;

- СНиП II-II-77* - «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. Москва 2001 г;

- СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения (взамен СНиП 1.01.01-82)»;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений»;

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан 2008 года;

- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Методические рекомендации по составлению раздела ИТМ ГО и ЧС. Москва, 2001 г;

- Лицензия на право разработки раздела ИТМ ГО и ЧС, приказ Госстроя РФ от 19 мая 2011 года;

Исходными данными для проектирования послужили:

- «Разработка генплана сельского поселения Новокальчировский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием цифровой топографической основы), выполненный ГУП-Институт «Башагропромпроект», г. Уфа 2013 г;

- Техническое задание на разработку документации по планировке территории;

- Исходные данные для разработки инженерно-технических мероприятий и по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- «Отчет об инженерно-геодезических изысканиях территории МР Аургазинский район РБ М1:25000»;

- «Паспорт безопасности сельского поселения Новокальчировский сельсовет МР Аургазинский район Республики Башкортостан», г. Уфа, 2009 г.;

- «Паспорта территорий населенных пунктов: д. Новый Кальчир, д. Кшанны, д. Дюртюли, д. Кальчирбуран, д. Новый Карамалы, д. Марс сельского поселения Новокальчировский сельсовет муниципального района Аургазинский район»;

- «Разработка схемы территориального планирования муниципального района Аургазинский район с инженерными изысканиями (цифровая картографическая основа)», выполненная ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» г. Уфа, 2011 год;

Глава 1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)

1.1. Характеристика современного положения района

Территория сельского поселения Новокальчировский сельсовет расположена в центральной части административного района. Территория ограничена землями сельских поселений Тукаевский, Ишлинский, Исмагиловский, Ибраевский, Батыровский, Толбазинский, Султанмуратовский сельсоветы. Центр сельского поселения – деревня Новый Кальчир находится в 6 километрах от районного центра с. Толбазы. В состав сельского поселения входят 6 населенных пунктов: д. Новый Кальчир, д. Кшанны, д. Дюртюли, д. Кальчирбуран, д. Новый Карамалы, д. Марс.

Площадь сельского поселения – 13 932,15 га. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также сахарная свекла и подсолнечник.

Основными почвообразующими породами на территории района являются рыхлые осадочные породы, относящиеся в основном к четвертичному периоду. Промышленное производство представлено предприятиями, ориентированными на переработку сельхозпродукции, лесную промышленность, а так же транспортное обслуживание. Наиболее крупные из них:

- СП «Урожай», занимающийся растениеводством (д. Дюртюли);

- СПК «Аургазы» занимаются животноводством и растениеводством (д. Новые Карамалы).

По территории сельского поселения проходит дорога федерального значения: «Уфа - Оренбург», а так же трубопроводный транспорт, представленный магистральным газопроводом ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» «Ишимбай - Уфа», «Салават – Уфа», а так же магистральным нефтепроводом «Ишимбай – Уфа».

Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Стерлитамак, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Проектируемый сельский совет расположен в предуральской лесостепной зоне, которая характеризуется континентальным климатом с умеренно холодной снежной зимой и теплым засушливым летом.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 42

обеспеченностью 0,92							- 40

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 38

обеспеченностью 0,92							- 36

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 21

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 46

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					9,3

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха периода, 0С со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			160/-9,4

< 80 продолжительность/сред. температура			208/-6,4

< 100 продолжительность/сред. температура			223/-5,4

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					81

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				75

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				165

- Повторяемость направления воздуха, % за XII-II/III-IV

С										9/12

СВ										4/7

В										2/5

ЮВ										7/7

Ю										52/33

ЮЗ										14/16

З										4/10

СЗ										6/10

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										4,9

СВ										4,0

В										4,0

ЮВ										7,5

Ю										8,5

ЮЗ										6,5

З										4,0

СЗ										4,6

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									4,8

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз

в 10 лет									99

в 50 лет									139

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						969,3

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										29,1

0,98										27,0

0,96										25,0

0,95										24,2

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							26,4

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		41

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Средняя относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						67

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					51

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			345

- Суточный максимум осадков, мм					52

- Средняя продолжительность охладительного

периода, мм								40

- Средняя температура охладительного периода, 0С		18,7

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июнь-август, м/с								0,0

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август, м/с							южное

- Среднее число дней с росой за год					81

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 14,5

- Февраль					- 13,7

- Март						- 6,8

- Апрель					+ 5,0

- Май						+ 13,5

- Июнь						+ 18,2

- Июль						+ 19,6

- Август					+ 17,4

- Сентябрь					+ 11,5

- Октябрь					+ 3,5

- Ноябрь					- 4,9

- Декабрь					- 11,2

- Год						+ 3,1

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север				3,5

Северо-восток		3,1

Восток				2,5

Юго-восток			4,1

Юг				4,6

Юго-запад			3,9

Запад				3,3

Северо-запад			3,6

Продолжительность солнечного сияния 1820 – 1850 часов.

Число дней с туманом – 20-30 дней, с метелью – 20-30 дней.

Продолжительность безморозного периода – в среднем 100 дней.

Климатические условия в целом благоприятны:

- для градостроительного освоения; строительно-климатическая зона 1В;

- для сельского хозяйства – территория обеспечена теплом и влагой, но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи;

- значение гидротермического коэффициента – 0,6 – 0,7 (характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры);

- для рекреации –  средняя годовая температура воздуха 2,5 °C, январь 16 °C, июль 19 °C. Продолжительность периода с температурой свыше 5°C – 170 дней, свыше 10°C – 135 дней, свыше 15°C – 90 дней. Среднегодовое количество осадков 500 мм, в тёплый период 350 мм. Высота снежного покрова достигает до 50-60.

Рельеф

Территория Аургазинского района относится к восточному краю Русской платформы, в разрезе которой выступает кристаллический фундамент и оса-дочный чехол.

В геологическом прошлом территория проектируемого района была дном теплого моря Тетис (название дано в исследованиях ученых). Об этом свидетельствуют окаменелости, обнаруженные около с.Бишкаин на склонах холма Шургу (Белая гора) и Стерлитамакские шиханы, сложенные в основном из окаменелостей древнейших моллюсков. Вода ушла с этих территорий примерно 200млн. лет тому назад.

По характеру рельефа территория Аургазинского района относится к двум районам: восточная часть - к Левобережному Прибельскому, западная - к Чермасано-Ашкадарскому равнинам.

Восточная часть района по рельефу представляет увалисто-волнистую равнину высотой 120-200 м над уровнем моря, отдельные точки возвышаются до 250-335 м.

Западная часть района имеет равнинный рельеф, переходящий в южной части в волнисто-увалистый с сильно покатыми склонами. Высота равнины колеблется от 150 до 350 м над уровнем моря.

В геологическом строении района принимают участие коренные породы пермского, неогенового возраста и четвертичные отложения, перекрывающие их слоем мощностью от 1-8 м. до 20-30 м.

Речные долины характеризуются хорошо выраженными террасами, вы-деляются пойма и три надпойменные террасы (в долинах притоков рек Белой и Уршак широко развита пойма и одна надпойменная терраса). Поверхность поймы и первой надпойменной террасы плоская, изобилует множеством приток, озер-стариц, заболоченных участков. Местами поверхность осложнена карстовыми воронками различной формы; некоторые из них заполнены водой и представляют типичные карстовые озера.

Из физико-геологических явлений на территории района широко развиты карстовые и эрозионные процессы. На территории района сильно развита овражно-балочная сеть. Характерными для поверхности является наличие большого количества воронок и понижений суффозионно-просадочного и карстового происхождения. Уступы террас нередко изрезаны короткими оврагами. На тех участках, где террасы отсутствуют, водораздельная равнина обрывается крупными, высокими береговыми склонами, поверхность которых прорезают короткие овраги, а на отдельных участках встречаются оползни и осыпи.

Глубинные карстопроявления представлены карстовыми полостями, пу-стотами, кавернами, реже пещерами.

Боковая (речная) эрозия наблюдается в долинах рек. Основными причинами, оказывающими решающее значение на развитие боковой эрозии, являются: глубина вреза русел рек, состав отложений, слагающие берега, ширина затапливаемой части дна долин рек и характер прохождения по ней максимальных руслоформирующих расходов.

Инженерно-геологические условия для строительства определяются уклонами местности, глубиной залегания грунтовых вод, несущей способностью грунтов и процессом оврагообразования.

Основные отрицательные физико-геологические явления, характеризующие территорию Аургазинского района:

- затопление пойменных территорий рек и озер,

- оврагообразование,

- осыпи,

- подмыв и обрушение берегов,

- карстовые проявления,

- заболоченность территории.

1) Территории, пригодные для строительства. Рельеф в пределах этих территорий полого-увалистый с уклоном поверхности до 10 % (чаще всего 3-5 %) в сторону рек.

2) К территориям, ограниченно пригодным для строительства относятся территории с уклонами поверхности от 10 до 20 % и грунтовыми водами до 2 м от поверхности земли:

3) К территориям, непригодным для строительства относятся участки территории с уклонами поверхности более 20 %, овраги.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием, территория Аургазинского района не представляет сейсмической опасности.

Гидрография

Гидрографическую сеть сельского поселения Новокальчировский сельсовет образует река Аургазы с ее притоками.

Аургазы́ — река в России, протекает в Республике Башкортостан. Устье реки находится в 101 км по правому берегу реки Уршак. Длина реки составляет 46 км, площадь водосборного бассейна 781 км².

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от водомерного поста села Охлебино до города Уфы, без рек Уфы (от истока до посёлка городского типа Шакши) и Дёмы (от истока до водомерного поста у деревни Бочкарёвки), речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Река Аургазы берет начало вблизи д. Ново–Юлдашево и через 46 км впадает в р. Уршак. В нее впадает множество маленьких речек и родников. Вода реки жесткая и мутная. У деревни Ново–Карамалы река Аургазы резко расширяется за счет впадения большого карстового источника Тереклебай. В долине реки много карстовых провалов, воронок, озер. Правый берег реки более крутой по сравнению с левым. Вскрывается она во второй половине апреля и уровень воды в реке поднимается до 2,5м, а меженный период наступает в конце мая. В реке Аургазы водятся многие виды рыб: окунь, щука, лещ, пескарь.

Перечень рек на  территории  сельского поселения

Новокальчировский  сельсовет

табл. № 1

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Аургазы | 46 |
| 2 | Речки и ручьи | Менее 10 |

В малых пересыхающих реках для сохранения воды вблизи деревень и животноводческих ферм построены пруды.

Почва и растительность

Растительность

Территория Аургазинского района относится к лесостепной зоне. Растительный покров представлен двумя ассоциациями: древесно-кустарниковой и травянистой.

Леса занимают 17,8% территории, имеют типичный для лесостепи мел-коколочный характер. Наиболее крупные площади лесов расположены в северной и восточной частях района. Преобладающая часть территории (более 70 %) распахана.

Основными породами являются дуб, береза, липа, клен, осина. Породный состав леса выглядит следующим образом: хвойные – 3 %, лиственные – 97 %; в том числе: твердолиственные -29 %, мягколиственные -68 % (из них береза 10 %, осина – 36 %, липа – 48 %, прочие – 4 %). В подлесье встречаются рябина, черемуха, крушина, жимолость. В поймах рек растут ива, калина, ветла, ольха, тальник, осокорь.

Под разреженным пологом леса обильно растут различные травянистые растения. На лесных полянах и опушках леса растут душица обыкновенная, зверобой, синюха, девясил, нивяник обыкновенный, лютик едкий, мышиный горошек, борец высокий, наперстянка крупноцветковая, таволга вязолистная, гравилат речной, купальница европейская, валериана лекарственная и другие. Ранней весной на опушках леса появляются ветренницы лютиковая и дубравная, хохлатки, медуницы, первоцветы. Из зимующих растений с зелеными листьями растет копытень европейский.

В южной части района преобладают степи с травянистыми растениями (типчак, полынь, тысячелистник, лапчатка серебристая, перекати-поле, ковыль перистый, мятлик узколистный, чабрец, земляника, клевер горный и луговой, чина луговая, пырей ползучий, тимофеевка степная, овсянница луговая). По краям полей произрастают васильки, живокость посевная. Из сорных растений в районе преобладают осот, бодяк, вьюнок полевой, пастушья сумка, сурепка, ширица, лебеда, мокрица, яснотки и другие.

В поймах рек и увлажненных местах растут рогоз, стрелолист, осока, аир болотный, белокрыльник. На водной поверхности некоторых озер растут кубышка желтая, кувшинка, ежеголовник ветвистый. Многие малые водоемы покрыты ряской. Повсеместно можно встретить и ядовитые растения: вех ядовитый, вороний глаз, волчье лыко, болиголов пятнистый, дурман, белена черная и многие другие.

На лесных опушках и полянках встречаются редкие растения: лилия кудреватая, шпажник (дикий гладиолус), гвоздика травяная, ландыш майский, мыльнянка, а в болотистых местах - росянка круглолистная. Очень редким стало растение сон-трава (прострел).

Нуждающимися в охране растительными сообществами являются:

- реликтовые сосняки по р. Аургазы,

- каменистые и настоящие степи,

- семенные дубняки,

- пойменные солонцеватые луга (р. Уршак).

В «Красную книгу Республики Башкортостан»(2001) включены: эфедра двуколосковая, тонконог жестколистный, ковыль перистый, ковыль красивейший, ковыль Коржинского, лук косой, тюльпан Биберштейна, ятрышник шле-моносный, парнолистник перистый, гвоздика иглолистная, остролодочник го-лый, астрагал Гельма, стальник пашенный, копеечник крупноцветковый, чина Литвинова, девясил высокий и другие. Встречаются эндемичные виды – ци-цербита уральская и короставник татарский. Произрастают ценные ресурсные растения – ландыш майский и горицвет весенний.

Ключевыми территориями района по богатству биоразнообразия являются: долина реки Уршак и крупные массивы лесов, относительно близкие к естественному состоянию.

Почвы

Основными почвообразующими породами на территории района являются рыхлые осадочные породы, относящиеся в основном к четвертичному периоду. Преобладают черноземы выщелоченные среднегумусные среднемощные: механический состав этих почв в основном глинистый; содержание гумуса колеблется от 5 до 15 % в зависимости от степени эрозированности, мощность гумусового горизонта — 50-80 см.. Выщелоченные черноземы характеризуются сравнительно благоприятным химизмом, агрофизическими и биохимическими свойствами, высокими содержанием гумуса, азота, фосфора и калия, незначительная часть которых представлена подвижными формами. Эти почвы наиболее плодородные в районе. Небольшие площади в районе заняты: черноземами — типичными, остаточно — карбонатными, оподзоленными, а также тамно-серыми лесными.

Общая площадь земель, подверженных эрозии -54,5 тыс.га, из них – 3 тыс.га - слабой, 18,1 тыс.га сильной степени. Овражно-балочный комплекс занимает 0,4 тыс.га, потенциально-опасных -25,9 тыс.га.

Нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв в Аургазинском районе является серьезной экологической проблемой

Глава 2. Зона возможных последствий поражения и ЧС природного и техногенного характера

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, установлены в соответствии с законодательством РФ.

Приоритетными направлениями экономического развития района на основе традиционных отраслей экономики определены: сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, производство, переработка и выпуск экологически чистой высокотоварной сельскохозяйственной продукции животноводства, строительная промышленность. В сельском поселении действуют предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Среди существующих производственных объектов в населенных пунктах сельсовета имеются действующие и частично разрушенные. Территории разрушенных резервируются для размещения новых производств с учетом санитарно-защитной зоны от этих объектов до жилой застройки. Новые территории для КФХ, МТФ будут выделяться за границами населенных пунктов.

На территории района проектирования расположены следующие объекты: нефтяные скважины АНК «Башнефть», ГРП и ШРП ОАО «Газ-сервис» газовое хозяйство. Промышленные предприятия - переработка с/х продукции, производство и распределение электроэнергии, газа и воды представлено частными предпринимателями и малыми объектами в д. Новые Карамалы, д. Дюртюли, д. Кшанны, д. Кальчирбауран.

В проекте «Разработка генплана сельского поселения Новокальчировский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием цифровой топографической основы), выполненный ГУП-Институт «Башагропромпроект» в 2013 году, предусматривается размещение на территории проектирования, в дополнение к существующим, объектам инженерного обеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, объектов транспортного обустройства).

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

− авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

− возникновением взрывов, пожаров на взрывопожароопасных объектах;

− утечкой АХОВ при транспортировке;

− возникновением техногенных пожаров;

− массовыми заболеваниями людей и животных инфекционными заболеваниями.

Природная Чрезвычайная ситуация (природная ЧС)

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ (с ред. от 29.12. 2010).

Природная Чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные Чрезвычайные, ситуации различают по характеру источника и масштабам.

Источниками природной ЧС на проектируемой территории могут, являются опасные геологические процессы, опасные гидрогеологические процессы, опасные природные явления, природные очаговые инфекции, природные пожары.

Из стихийных природных явлений наиболее характерными для проектируемой территории, являются сильные ветра, ливневые дожди, град., лесные пожары. В числе чрезвычайных происшествий природного характера, в результате которых нанесен материальный ущерб, необходимо отметить природные лесные пожары.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (овражная эрозия, карсты, обвалы, оползни).

Карстовые процессы

С инженерно-геологической точки зрения карстовые процессы и связанные с ними поверхностные формы являются неблагоприятным фактором, ограничивающим возможности освоения территории для строительства. Проявления карста на поверхности происходят внезапно и могут привести к катастрофическим последствиям, поэтому при проявлении карста необходимы геологические обследования на карст, зонирование территории по категории устойчивости к карсту, тщательный водоотвод дождевых и талых вод. Инженерная подготовка строительства на территориях с карстом включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных вод за пределы водосборных площадей;

- засыпку карстовых впадин глинистым грунтом;

- тампонаж (цементацию) всех водопоглащающих воронок, трещин.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, тепловой и других сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

Оврагообразование

Главным фактором оврагообразования является недостаточно рациональное хозяйственное использование территорий: вырубка леса, уменьшение водопроницаемости почв при обработке.

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации.

Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Освоение земель, подверженных овражной эрозии, позволяет более рационально использовать территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Основными задачами инженерной подготовки с действующими оврагами являются: частичная или полная ликвидация оврагов в населенных пунктах, укрепление верховий оврагов лесопосадками вне населенных пунктов.

Овражная и водная эрозия развивается вдоль реки Аургазы.

Заболачивание

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с заболоченными участками включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

Оползни

Проектирование противооползневых мероприятий осуществляется на основании материалов инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий с учетом требований застройки, благоустройства и функционального использования территорий.

На оползнеопасных территориях необходимо запретить вырубку лесов, кустарников, уничтожение травяного покрова, распашку и террасирование склонов.

На оползневых склонах не допускается интенсивный полив насаждений, не допускается удаление грунта в нижней части склона.

Для устройства поверхностного водоотвода применяют открытые и закрытые водостоки. Мероприятия поверхностного водоотвода должны полностью исключать возможность попадания воды в тело оползня.

Борьба с оползнями в каждом конкретном случае должна решаться индивидуально, с экономическим обоснованием.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, полноводье, паводок, затопление, подтопление). Наводнения подвергнуты временно затопляемые территории из-за повышения уровня воды, водоема или подземных вод.

Крупной водной артерией проходящей через территорию сельского поселения Новокальчировский сельсовет является река Аургазы.

Река Аургазы берет начало вблизи д. Ново–Юлдашево и через 46 км впадает в р. Уршак. В нее впадает множество маленьких речек и родников. Вода реки жесткая и мутная. У деревни Ново–Карамалы река Аургазы резко расширяется за счет впадения большого карстового источника Тереклебай.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, продолжительный дождь, гроза, ливень, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, засуха, природные пожары). Для летних месяцев характерны ливневые дожди, часто сопровождающиеся грозами, градом и штормовыми ветрами. Наиболее активная грозовая деятельность развивается в июне в июле.

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры.

Сильный гололед и изморозь повторяются 0 дней за год (по данным метеостанции Чишмы, согласно таб. В5 ТСН 23-357-2004 РБ).

Повторяемость особоопасных природных явлений, которые могут принести материальный ущерб хозяйству и представляют угрозу здоровья населения (шквальные условия ветра, сильные ливни, град, туманы, сильные метели и снежные заносы, гололедно-изморозевые явления) составляют 3 случая за год.

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании профилактических мероприятий по предотвращению ЧС (своевременное доведение штормовых предупреждений, очистка дорожного полотна и т.д.) и мероприятий по инженерной подготовке территории (см. пункт 2.7. том I).

Лесные пожары. Согласно Республиканской целевой программы "Охрана лесов от пожаров на 2011 – 2015 годы" Утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 июня 2011 г. № 219. Целью Программы является повышение эффективности охраны лесного фонда от пожаров путем осуществления комплекса организационно-технических мер и совершенствования экономической базы лесного хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и тушения силами наземной и авиационной охраны лесов;

- проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы мониторинга пожарной опасности в лесах;

- эффективное противодействие ухудшению экологической ситуации, связанной с лесными пожарами;

- создание материально-технической базы пожарно-технических станций республики.

Сроки реализации Программы – 2011 - 2015 годы, без деления на этапы.

Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади (ГОСТ 17.6.1.01-83) либо стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу на покрытых и не покрытых площадях, землях лесного фонда (ОСТ 56-103-98).

Природные очаговые инфекции

На биологическую обстановку в районе окажет наличие в районе крупного природного очага геммарогической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), а так же не исключена возможность заноса и распространения на территории Аургазинского района бешенства сельскохозяйственных и домашних животных.

Для воздействия на уровне заболеваемости природно-очаговыми инфекциями необходима детальная разработка и поэтапная реализация программы, которая должна преследовать решение следующих задач:

-оздоровление очаговых территорий посредством целенаправленных хозяйственных и технических мер;

-снижение эпизодического потенциала природных очагов и риска заражения населения специфическими мерами воздействия на элементы очагов, создания благоустроенных парков, трансформация естественных ландшафтов в искусственные;

-организация и совершенствование системы индивидуальной и коллективной профилактики заражений.

Проведенная оценка риска аварий показала, что территория сельского поселения Новокальчировский сельсовет относится к относительно безопасному району по степени опасности ЧС природного и техногенного характера. Уровень эксплуатации потенциально-опасных предприятий, расположенных на территории района проектирования, в основном, соответствует требованиям промышленной безопасности и эксплуатации опасного производственного объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К ЧС техногенного характера относятся потенциально, возможные аварии на потенциально опасных промышленных объектах (ПОО), автомобильном транспорте, магистральных трубопроводах, в системах жизнеобеспеченья, на химически опасных, пожарно-взрывоопасных и радиоактивных объектах. Проблема оценки и управления риском при потенциальной опасности возникновения ЧС особенно актуальна в условиях устаревших технологий, амортизированных производственных участков и общей политической нестабильности. Крупными источниками техногенных ЧС на территории сельского поселения Новокальчировский сельсовет являются: существующие объекты сельскохозяйственного сектора (МТМ, зерноток, пилорамы), склады ГСМ д. Кальчирбуран и д. Новые Карамалы, магистральные газопроводы «Ишимбай – Уфа», «Салават – Уфа», а так же магистральный нефтепровод «Ишимбай – Уфа» в пользовании которых находиться опасные технические сооружения.

На территории района проектирования наиболее важнейшими проявлениями стихийных бедствий техногенного характера являются аварии на основных производственных предприятиях, на линиях электропередач и подстанциях, котельных сельского поселения, на автотранспортных предприятиях и предприятиях по хранению взрывопожароопасных веществ, на трассах газопроводов высокого и низкого давления, газораспределительных пунктах, на трассах магистрального нефтепровода.

Потенциально опасными участками сети трубопроводного транспорта являются:

- переход магистрального газопровода «Ишимбай – Уфа» через реку Аургазы к востоку от границы д. Кшанны;

- пересечение магистрального газопровода с автомобильной дорогой местного значения Кшанны – Кальчирбуран;

- переход магистрального газопровода «Ишимбай – Уфа» через реку Аургазы к востоку от границы д. Новые Карамалы.

Показатели риска чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций

табл. № 2

| Виды опасных природных явлений | Местоположение и наименование объекта | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел | Возможное число погибших, чел | Возможный ущерб, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Система водоснабжения | Водопроводная магистраль района/водопроводная башня в сельской местности | 2,12∙ 10-4/ 3,25∙10-2 | 1∙10-3/ 1∙10-1 | 6/0,24 | 43000/ 500 | -/- | -/- | 18000 /40 |
| Система водоотведения | отводящий коллектор водоотводной сети/водоотводящий трубопровод | 8,4∙10-3/ 8,0∙10-2 | 1∙10-3/ 1∙10-2 | 7/0,35 | 60000/ 2000 | -/- | -/- | 27000/ 4000 |
| Схема теплоснабжения | центральный тепловой пункт/теплотрасса | 3,65∙10-3/ 3,2∙10-1 | 1∙10-2/ 1∙10-1 | 2/0,67 | 10000/ 700 | -/- | -/- | 2000/ 500 |
| Система газоснабжения | газопровод/ГРС | 4,25∙10-3/ 1,9∙10-2 | 1∙10-3/ 1∙10-2 | 3∙10-4/0,06 | 1000/ 200 | -/- | -/- | 3000/ 500 |
| Система электроснабжения | Распределительная подстанция /ЛЭП | 5,69∙10-3/ 2,5∙10-1 | 1∙10-3/ 1∙10-1 | 15/0,4 | 35000/ 500 | -/- | -/- | 3400/ 126 |

Потенциально опасные объекты инфраструктуры - объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации.

Основные потенциально опасные объекты с угрозой возникновения ЧС, расположенные в районе проектирования, распределены на следующие классы:

- пожаровзрывоопасные и пожароопасные объекты;

- опасные транспортные средства;

- опасные технические сооружения;

Перечень потенциально опасных объектов дополнен согласно паспорта безопасности территории муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

Потенциально - опасные объекты

на территории сельского поселения Новокальчировский сельсовет

табл. № 3

| № п/п | Название | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пожаровзрывоопасные объекты |
| 1 | ГРП, ШРП филиал ООО «ГазСервис» | Населенные пункты Новокальчировского сельского поселения |
| 2 | Электрические трансформаторные подстанции, ОАО «БашРЭС» |  |
| 3 | Газопровод магистральный «Ишимбай - Уфа» РАО Газпром ДП Баштрансгаз P=55 атм., D=700 мм | Новокальчировский сельсовет центральная часть |
| 4 | Газопровод магистральный «Салават – Уфа» РАО Газпром ДП Баштрансгаз P=64 атм., D=700 мм |  |
| 5 | Нефтепровод магистральный «Ишимбай - Уфа» ОАО Уралтранснефтепродукт P=58 атм., D=350 мм |  |
| 6 | Склады ГСМ | д. Новые Карамалы; д. Кальчирбуран |
| Опасные технические сооружения |
| 7 | Предприятия сельского хозяйства: - МТМ, складской сектор, ферма КРС до 100 голов; - складской сектор; - мельница, пилорама, складской сектор - зерноток, производстов пласт. окон и дверей | д. Новые Карамалы д. Кальчирбуран д. Кшанны д. Дюртюли |

Склады ядохимикатов на территории сельского поселения не обнаружены.

Причинами аварий, помимо человеческого фактора, является значительный моральный и физический износ основных производственных фондов, устаревшие технологии. Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде пожаров на объектах и разрушений сооружений на объекте различной степени.

С севера на юг территорию сельского поселения Новокальчировский сельсовет пересекают трассы магистральных газопроводов МГ «Ишимбай-Уфа», «Салават – Уфа» РАО «Газпром» ДП «Баштрансгаз», а та же магистральный нефтепровод «Ишимбай – Уфа». В зону риска при аварии на трубопроводном транспорте жилые и социальные объекты не попадают. Согласно СНиП 2.05.06-85*, для магистральных трубопроводных сетей установлены минимальные безопасные расстояния до населенных пунктов, промышленных, с/х объектов, зданий, сооружений, дорог.

Статистика показывает, что за прошедшие три года на системах жизнеобеспечения аварий не зарегистрировано.

Определение возможности возникновения ЧС на опасном объекте и оценка их возможных последствий должны производиться при разработке паспорта безопасности опасного объекта, организуемой руководством объекта. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден приказом МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506.

Источником ЧС техногенного характера на территории Новокальчировский сельсовет являются:

Пожары

При возможном пожаре, под поражающее воздействие пожара попадают жители рассматриваемого сельского поселения. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего объекта.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре на каком-либо объекте для людей составит 16 метров. Дальность переноса высокотемпературных частиц (искр) не превысит 100 метров.

Организационно-технические мероприятия обеспечиваются:

- выполнением противопожарных требований строительных норм и правил пожарной безопасности на всех стадиях проектирования строительства и эксплуатации здания;

- выполнением требований технического регламента по пожарной безопасности;

- организацией обучения населения правилам пожарной безопасности;

- наглядной агитацией в зданиях по противопожарной тематике.

Взрывы бытового газа;

Опасным веществом на проектируемом и существующем газопроводе является природный газ. Природный газ – это смесь углеводородов, в которых содержится до 98 % метана. Одним из мероприятий по предотвращению взрыва бытового газа является жесткий контроль за использованием газовых систем. Задачей обслуживания, профилактических осмотров и ремонтов систем газоснабжения является поддержание газопроводов, оборудования и устройств в состоянии, обеспечивающем безопасность эксплуатации и бесперебойное снабжение потребителей газом. Для этого проводится комплекс мероприятий, осуществляемых эксплуатационными конторами горгазов, а также инженерно-техническим и обслуживающим персоналом потребителей газа.

Аварийное отключение электроэнергии. Проектируемые и существующие здания на территории сельского поселения Новокальчировский сельсовет относятся к отключаемым объектам. Нарушение в электроснабжении происходит при обрыве воздушной линии электропередачи и механическом повреждении электрического кабеля. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения проектом предусматриваются мероприятия по повышению надежности снабжения зданий электроэнергией. Проектные решения по электроснабжению сельского поселения приведены в главе 4 п. 4.5. настоящего документа.

На пересечении с основными автомагистралями района:

- при авариях и взрывах на газопроводах высокого давления возможно уничтожение лесных территорий и возникновение пожаров внутри сельского поселения Новокальчировский сельсовет;

- при пожаре на газораспределительных пунктах, газопроводах – в зимнее время возможно разрушение теплоснабжения большинства жилых домов в населенных пунктах сельского поселения, поражения населения при взрывах газа в домах и т. д;

- при пожаре и взрыве на автозаправочных станциях население не попадает в зону поражения;

В случае аварии, для проведения аварийно-спасательных работ необходимо иметь:

- средства тушения пожаров;

- инструменты и оборудование для подъема и перемещения тяжелых предметов, резки профильного металла;

- средства оказания первой медицинской помощи.

Террористический акт.

Учитывая требования РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность проектируемого объекта на территории обеспечиваются условия сохранности материальных средств и ресурсов, безопасность людей, а также соблюдение установленного распорядка работы и нахождения.

Мероприятия по борьбе с терроризмом организованы в соответствии с ФЗ «О борьбе с терроризмом», принятого 25 июля 1998 г. и на основе ведомственных документов.

Одной из функциональных подсистем безопасности, составляющих, материальную основу системы безопасности является техническое обеспечение.

Техническое обеспечение системы безопасности проектируемого объекта состоит из связи и оперативного оповещения.

Трубопроводный транспорт

Основными причинами аварий на магистральных трубопроводах являются технические нарушения при производстве ремонтных работ в охранных зонах, коррозия, несанкционированные криминальные врезки в трубопровод, а так же подвижки земной коры в районах геологических разломов.

Наиболее потенциально опасные участки на магистральных трубопроводах – местах пересечения их коридоров с основными транспортными магистралями. Весьма опасными по экологическим соображениям является пересечение ими водных преград.

В целях обеспечения устойчивости и безопасности функционирования магистральных трубопроводов требуется усиленный контроль на самых уязвимых участках, соблюдение охранных разрывов вдоль трассы, строительство подводных трубопроводов методом вертикального бурения, строительство новых трубопроводов в коррозийностойком исполнении.

Целенаправленная работа по диагностике и определению остаточного ресурса оборудования, своевременная замена аварийных участков позволяют значительно снизить аварийность на объектах магистральных трубопроводов.

Так же источниками ЧС являются следующие объекты, находящиеся на территории проектируемого района, на которых существует угроза возникновения пожаров (взрывов) – магистральный нефтепровод; нефтяные скважины, ремонтные базы нефтяной промышленых объектов (см. «Карта территорий, подвержанных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС, М 1:25 000», лист 3, часть Б настоящего раздела).

На данных объектах используются и хранятся дизтопливо, автобензин, масла природный газ. Аварии могут возникнуть при розливе нефтепродуктов или разгерметизации резервуаров. Причинами аварий помимо человеческого фактора, являются значительный моральный и физический износ основных производственных фондов, устаревшие технологии. Возможными последствиями могут стать утечка топлива, возможные пожары, загрязнение местности, атмосферы.

Взрывопожароопасные объекты

Наибольшую опасность для населения Новокальчировский сельсовет, район представляют объекты, имеющие в своем производстве, хранении и транспортировке взрывопожароопасные вещества (материалы) – это, в первую очередь, нефть и нефтепродукты, природный газ. Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде пожаров на промышленных объектах, разрушений зданий и сооружений различной степени.

Пожаровзрывоопасные объекты

табл. № 4

| №№ | Наименование | Итог неблагоприятного сценария аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГРП, ШРП филиал ООО «ГазСервис» | утечка газа, взрыв |
| 2 | Газопровод магистральный «Ишимбай - Уфа» РАО Газпром ДП Баштрансгаз P=55 атм., D=700 мм | утечка газа, взрыв |
| 3 | Газопровод магистральный «Салават - Уфа РАО Газпром ДП Баштрансгаз P=64 атм., D=700 мм | утечка газа, взрыв |
| 4 | Нефтепровод магистральный «Ишимбай - Уфа» ОАО Уралтранснефтепродукт P=58 атм., D=350 мм | утечка нефти, взрыв |
| 5 | Электрические трансформаторные подстанции, ОАО «БашРЭС» | сбой электричества, взрыв и пожар |
| 6 | Склады ГСМ | утечка газа, взрыв |

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

- Разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- Подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

- Своевременное обнаружение очагов опасности определение его границ, локализации и ликвидации;

- Содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- Поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- Санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ;

- Снабжение средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- Организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- Устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- Эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных заражений;

- Защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными веществами и бактериальными средствами.

2.1. Оценка риска

Основной целью анализа риска (аварии, пожара, чрезвычайной ситуации или иного негативного события) должно быть не сравнение с критериями приемлемости, а выявление слабых мест в системе функционирования объекта или территории для последующего обоснования мер безопасности и комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Целью анализа риска является:

- проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной безопасности;

- уточнение информации об основных опасностях и рисках.

Основные, опасные объекты на территории сельского поселения Новокальчировский сельсовет МР Аургазинский район Республики Башкортостан представлены в табл. № 3 настоящего раздела.

Основными опасными веществами, использующими на потенциально опасных объектах являются:

- Сжиженный углеводородный газ (пропан и бутановая смесь). Максимальное давление взрыва Пропана- 840 кПа, Бутана- 840 кПа. Относятся в 4-му классу опасности по токсикологической характеристике. ПДК в воздухе рабочей зоны в пересчете на углерод 300 мг/м3. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные топливно-воздушные смеси (ТВС). Вызывают опасность взрывов на воздухе или помещениях. В открытых порожных резервуарах могут образоваться взрывоопасные смеси.

- Бензин и дизельное топливо. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой самовоспламенения, бензин – 255-370 0С, температура вспышки в закрытом тигле не ниже 30-40 0С. 4 го класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

- Мучная пыль (объекты сельхопромышленности и пекарня, мельницы, кондитерские). Взрывоопасность пыли зависит от содержания в ней органической и минеральных составляющих, дисперсности и влажности. При увеличении содержания минеральных составляющих взрывоопасность пыли снижается. Мука пшеничная максимальное давление при взрыве – 650 кПа, мучная пыль – 540 кПа.

- Природный газ. Температура воспламеняемости – 640 0С. Природный газ IV го класса взрывоопасности и IV класса опасности по токсикологической характеристике. Природный газ не ядовит но при увеличении его концентрации и при снижении концентрации кислорода в воздухе от 21% до 15-16% (по объему) может привести к удушью.

- Мазут. Мазут марки М 40 и М 100 – смесь высококипящих фракций нефти. Вещество IV класса взрывоопасности. Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом (по ГОСТ 12.1.044-89). ПДК в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3, в атмосферном воздухе – 5 мг/м3.

2.1.1. Анализ аварий на опасных объектах

- Анализ аварий на магистральном газопроводе

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытием отсекающей арматуры; истечением газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой. В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом, газы образуют, облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром.

Взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить по одному из двух режимов – дефлаграционному или детонационному.

Анализ возможных причин возникновения аварий на опасных объектах и свойств опасных веществ позволил выявить возможные сценарии развития аварийных ситуаций. На линейной части магистральных газопроводов возможны следующие типовые сценарии развития аварий:

Группа сценариев № 1: Частичное/полное разрушение МГ → истечение газа → образование облака ГВС → распространение облака + источник зажигания → взрыв облака ГВС → барическое поражение людей, сооружений и оборудования (за счет первичной и вторичной ударных волн) → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

Группа сценариев № 2: Частичное/полное разрушение МГ → истечение газа + источник зажигания → образование горящего факела → термическое поражение людей, сооружений и оборудования → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

Группа сценариев № 3: Частичное/полное разрушение трубопровода → истечение газа (без возгорания) → загрязнение окружающей среды.
Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий линейной части магистральных газопроводов представлена на рисунке.

Рисунок 1. Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий на газопроводе.

2) Анализ аварий на магистральном нефтепроводе

Согласно статистическим данным, наиболее характерными событиями, инициирующими аварию на магистральном нефтепроводе, являются:

В качестве сценария аварийных ситуаций с максимальными последствиями  рассматриваются сценарии с разливом нефти по территории с последующим возгоранием. При развитии аварийной ситуации по данному сценарию угроза жизни населению возрастает в силу достаточно высокой токсичности продуктов горения нефти, поступивших в атмосферу, а также термического воздействия огня. Основным фактором, способствующим возникновению аварий на трубопроводе, является пожаро- и взрывоопасность топлива.

Чаще всего вышеприведенные причины приводят к разгерметизации нефтепроводов и образованию аварийных утечек нефти. Наиболее вероятный сценарий развития аварийных ситуаций связан с утечкой нефти и последующим распространением по территории (без возгорания). Согласно «дереву событий» число аварий, связанных с разгерметизацией нефтепровода составляет 95 %.

Развитие аварийной ситуации по данному сценарию представляет опасность не только для окружающей среды в виде загрязнения земель, водных объектов и атмосферы, но и для населения, поскольку пары нефти и прочие выбросы обладают токсичностью и могут привести к тяжелым заболеваниям и возможно к летальным последствиям.

С учетом физико-химических свойств обращающихся веществ, на магистральном нефтепроводе возможна аварийная ситуация по наиболее опасному сценарию:

- Разрушение магистрального нефтепровода – разгерметизация трубопровода – розлив нефти - на пути розлива нефти источник возгорания – мгновенное возгорание нефти – развитие аварийной ситуации на территории населенного пункта, с причинением экологического, физического и материального ущерба.

2.1.2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения

Для определения зон действия основных поражающих факторов (воздушной ударной волны и теплового излучения) и последствий аварий, связанных с транспортными коммуникациями при перевозке опасных грузов использовались сценарии с наиболее неблагоприятными исходами согласно «Паспорту территорий населенных пунктов сельского поселения Новокальчировский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан» Новокальчировский сельсовет, 2013 год.

Результаты оценки риска на магистральном трубопроводном транспорте

Под экологической безопасностью нефтяных и газовых трубопроводов понимается свойство этих объектов сохранять при функционировании такое состояние, при котором ожидаемый вред, причиняемый природе и здоровью человека, не превышает допустимого по социально-экономическим соображениям: т.е. совокупная польза от эксплуатации трубопровода должна быть существенно выше величины возникающих экологических ущербов. Только в противном случае можно утверждать о проявлении угрозы экологической безопасности рассматриваемого объекта.

Основными причинами и факторами, способствующими возникновению аварийных разрывов трубопровода, являются: рост в процессе эксплуатации исходных (до эксплуатационных) дефектов (брак СМР, заводской брак труб), не выявленных в ходе испытаний при вводе в эксплуатацию; развитие коррозионных дефектов (атмосферная и почвенная коррозия; стресс-коррозия); механические повреждения тела труб строительной (землеройной) техникой; некачественные выполнения (или отсутствие) диагностических и ремонтных работ.

Для уменьшения риска возникновения и развития аварийных ситуаций и поддержания трубопроводной системы РФ в работоспособном состоянии необходимо проводить комплекс мероприятий по предупреждению и снижению аварийности магистральных газопроводов.

В проекте приняты следующие основные определения, изложенные в "Методических указаниях по проведению анализа риска опасных  производственных объектов" (РД 03-418-01), так же РД “Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах” утв. ОАО «АК «Транснефть» 30.12.99 приказом №152, согласовано Госгортехнадзором России,1999, СТО РД Газпром 39-1.10.-084-2003. Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», утв. ОАО “Газпром”, 2003.

2.2. Система обеспечения пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Система обеспечение пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- Нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- Создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- Разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- Реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- Содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- Информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- Производство пожарно-технической продукции;

- Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее – лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- Тушение пожаров и проведение аварийно – спасательных работ;

- Учет пожаров и их последствий;

- Установление особого противопожарного режима.

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, в том числе:

По СНиП 21-01-97* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормативам и правилам, приведенным в соответствие с положениями СНиП 21-01-97*;

По СНиП 2.01.02-85* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и правилам, основанным на положениях СНиП 2.01.02-85*;

В соответствии с федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года (действует с 1 января 2010 года);

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для зданий высотой более 75 м, других зданий высотой более 50 м и зданий с числом подземных этажей более одного (за исключением автостоянок), а также для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны технические условия, согласованные с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара. Обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном проекте должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Система предотвращения пожаров

Согласно ФЗ – 123 от 22-07-2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (2011).

1. Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.

2. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

3. Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты устанавливаются настоящим Федеральным законом. Правила и методы исследований (испытаний и измерений) характеристик систем предотвращения пожаров определяются в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Ранее в отношении организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» предусматривалось, что такие мероприятия должны включать:

- организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с законодательством Союза ССР, союзных республик и решением местных Советов депутатов трудящихся;

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а населения - в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей;

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание». Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.

К зданиям и сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками заканчиваются площадками. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания, сооружения и строения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к Федеральному закону.

При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к Федеральному закону.

Источники противопожарного водоснабжения

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. При этом, в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в т.ч. питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров.

Среди полномочий органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов указано на создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

В п. 94 ППБ 01 – 03 «Правила пожарной безопасности в РФ» предусмотрено, что при наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Там же установлено, что поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

В п. 8.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» среди конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий, которыми обеспечиваются тушение возможного пожара и проведение спасательных работ, указано на устройство противопожарного водопровода, в т.ч. совмещенного с хозяйственным или специального, а при необходимости, устройство сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метрологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственной противопожарной службы экстремальную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образования и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Существующее положение

В настоящее время пожаротушение в Зианчуринском районе осуществляется посредством ПЧ № 149 с. Толбазы, ОФПС России по Республике Башкортостан, в распоряжении которой находятся 3 специализированных автомобиля.

В боевом расчете 3 единицы. Штатная численность пожарной части составляет 27 человек. Пожарная часть совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) располагается по адресу с. Толбазы ул. Парковая, д. 4.

Пожарное депо находится в 20 минутной транспортной доступности от самого отдаленного населенного пункта сельского поселения д. Дюрюли, что соответствует 20 минутному времени пребывания первого подразделения к месту вызова (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-83). Исходя из этого, строительство нового пожарного депо на территории сельского поселения проектом генерального плана предусматривается

ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС.

Учебных полигоны, полосы психологической подготовки пожарных, теплодымокамеры, дымокамеры отсутствуют. Ведомственная пожарная охрана отсутствует. Муниципальная пожарная охрана представлена добровольной пожарной охраной.

Руководителем тушения пожара при привлечении сил и средств пожарной охраны соседних гарнизонов является старшее должностное лицо местного гарнизона, если начальником УГПС или лицом, исполняющим его обязанности, руководство тушением пожара не возложено на другое лицо. Ведомственная пожарная охрана отсутствует.

Проектом предусматривается строительство пирсов и организация специализированных мест для забора воды из поверхностных источников: река Аургазы вблизи д. Новый Кальчир, д. Кшанны, д. Новые Кармалы.

Предложения по реализации требований ФЗ РФ от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проектное предложение

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо размещаются на земельных участках, имеющих заезды на магистральные улицы или дороги районного значения. Здания пожарных депо оборудуются теплым гаражом для содержания в холодное время года. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

На территории поселений должны быть источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. К ним относятся:

- Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- Водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В поселениях с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02 - 84*(см гл. 4, п. 4.4. Водоснабжение и водоотведение, настоящего раздела).

Обязательным условием для безаварийной работы всех потенциально опасных предприятий является то, что при разработке проектов на строительство и/или реконструкцию предприятий, внедрение новых технологических процессов, конструированию машин и агрегатов, не допускать недоделок и отступлений от проектных решений, учитывать строгое соблюдение требований техники безопасности так же пожаро - и взрывоопасности.

Для предотвращения аварий на ПОО заранее разрабатываются и осуществляются организационно-технические мероприятия, содержание и объем которых, зависят от особенностей производства, характера технологического процесса, применяемых и вырабатываемых материалов и веществ.

В комплекс предупредительных мероприятий от ЧС на ПОО входит осуществление систематических проверок состояния безопасности зданий, сооружений, оборудования и организации технологических процессов.

Основными задачами при ликвидации последствий ЧС являются: спасение рабочих, служащих и населения, проживающего в районах примыкающих к объекту, и ведение неотложных аварийно-спасательных работ в местах разрушения и загрязнения.

Глава 3. Основные показатели ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения

3.1. Существующие помещения защитных сооружений ГО

По состоянию на 1 января 2014 года в сельском поселении Новокальчировский сельсовет противорадиационные укрытия отсутствуют.

3.2. Проектные предложения

Укрытие населения в защитных сооружениях (ЗС) является основным и главным способом его защиты. Основными защитными сооружениями ГО являются убежища, противорадиационные укрытия, различные по конструкции, защитными свойствами и сроками строительства. Необходимо осуществлять планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений далее ЗС ГО путем строительства ЗС в целях заблаговременного создания убежищ в категорированных городах и объектах и противорадиационных укрытий (ПРУ) - в некатегорированных городах и сельских районах, а так же при необходимости строительство быстровозводимых учреждений и простейших укрытий для населения не обеспеченного заблаговременно подготовленными ЗС ГО. Фонд ЗС ГО (убежища) для рабочих и служащих (НРС) предприятий создается на территории этих предприятий.

Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд экономики с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно приспособление: помещений во вновь строящихся и существующих сооружениях различного назначения; отдельно стоящих заглубленных вновь строящихся и существующих сооружений различного назначения: горных выработок, пещер и др. подземных полостей;

б) приспособление под ЗС ГО помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся ЗС ГО.

ЗС ГО должны приводится в готовность для приема укрываемых в сроки не превышающие 12 часов.

Согласно СНиП 2.01.51-90 убежища гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС) отравляющих средств (ОВ), а также при необходимости от катастрофического затопления, АХОВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных установок, высоких температур и продуктов горения при пожаре.

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны Рф=100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (А) равную 1000.

Наружное ограждение помещения ПРУ должно обеспечивать защиту укрываемых от поражающего воздействия гамма-излучения ПРУ, следует проверять по расчету согласно п. 6.11. СНиП II-11-77*1985 г., соответствуют они или нет коэффициенту защиты укрытия согласно п. 2.17. СНиП 2.01.51-90 ИТМ ГОЧС.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51 - 90 защита работающих смен в зоне возможных разрушений планируется на рабочих местах в ПРУ с коэффициентом защиты Кз=200 и для остального населения Кз=100.

Убежища размещаются в непосредственной близости от мест постоянного пребывания людей, подлежащих укрытию на территории объектов или на прилегающей к ним местности, в пределах радиуса сбора укрываемых. Радиусы сбора людей для ПРУ допускаются 1000 м в зонах возможных слабых разрушений и до 3000 м – вне зон разрушений. Для производственных объектов кроме времени на оповещение и на переход к ЗС должно учитываться время, затрачиваемое на остановку оборудования.

Ограждающие конструкции защитных укрытий для пожарной техники должны быть рассчитаны на избыточное давление в фронте воздушной волны, принятое для убежищ, в которых укрывается личный состав боевых расчетов пожарной охраны.

Системы жизнеобеспеченья убежищ должны обеспечить непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течении двух суток.

Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-ый режим) и фильтровентиляции (2-ой режим).

В убежищах, расположенных в местах возможной опасной загазованности воздуха продуктами горения, в зонах возможного опасного химического заражения, возможных сильных разрушений и возможного катастрофического затопления, следует предусматривать режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-ий режим).

Помещения, приспособленные под ПРУ, обеспечиваются вентиляцией, отоплением, водоснабжением и освещением в соответствии с требованиями эксплуатации их в мирное время и содержатся в состоянии, обеспечивающим возможность проведения их в готовность в самые короткие сроки.

Помещения для укрываемых необходимо оборудовать местами для лежания и сидения. Места для лежания должны составлять не менее 20 % общего количества мест в укрытии.

Помещения под ПРУ в мирное время необходимо использовать, исходя из конкретных потребностей населенного пункта, что снижает затраты на их создание и содержание. Опыт строительства таких сооружений двойного назначения показывает возможность их использования для производственных, складских бытовых, торговых и других надобностей, что не должно мешать быстрому переводу их для применения по прямому назначению. В случае замены принятых типовых проектов жилых домов, культурно-бытовых объектов, в подвалах которых размещены ПРУ, другими, вопрос о количестве укрываемого населения решается штабом ГО и ЧС.

Кроме заблаговременно возводимых капитальных, важное место занимают быстровозводимые убежища (БВУ), строящиеся в самые сжатые сроки с максимальным использованием имеющихся сборных конструкций и материалов, упрощенного оборудования, с наиболее эффективным применением рабочей силы и средств механизации, при введении общей готовности ГО.

При размещении таких сооружений, местоположение их выбирается с расчетом, чтобы не было нарушено нормальное функционирование постоянных зданий, сооружений, коммуникаций. БВУ могут быть размещены на участках школ, вблизи спортивных площадок, на территориях перспективного развития поселений.

В БВУ предусматриваются помещения:

− для укрываемых из расчета не менее 50 человек;

− место для размещения фильтровентиляции (агрегатов);

− санузел;

− место для емкости с водой;

− вход с тамбуром.

При строительстве БВУ небольшой емкости, на 50 укрываемых, допускается размещать санузел и емкости для отбросов в тамбуре, а емкости с водой - в помещении для укрываемых. Внутреннее оборудование и инвентарь БВУ включает:

− комплект фильтров промышленного изготовления или простейших фильтров (песчаных, шлакопесчаных, гравийно-песчаных) с приводом;

− противовзрывные устройства из малогабаритных секций или металлические дефлекторы;

− аккумуляторные фонари (лампы) не менее одного;

− нары или скамьи для укрываемых;

− емкости для питьевой воды;

− емкости или выгребные ямы для сточных вод, отбросов;

− бумажные мешки для сухих отбросов.

Для устройства БВУ роют котлован, в котором с помощью автокрана уста-навливают остов сооружения. Ограждающие конструкции герметизируют мятой глиной толщиной не менее 0,1 м. Устраивают входы с тамбуром и предтамбуром, оборудованные защитно-герметическими и герметическими дверями. Затем остов засыпают грунтом толщиной не менее 1 м.

Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) осуще-ствляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны, радиоактивного излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС.

Щели выкапывают глубиной 1,7 – 2,0 м, шириной поверху 1,1 – 1,2 м, по дну 0,8 м, с входом под углом 90° к ее продольной оси. На дне устраивают канаву и водосборный приемник глубиной до 0,5 м. Длину выбирают из расчета 0,5 м на одного укрываемого. Длина прямого участка не должна превышать 15 м, а затем она может быть продолжена под углом 90 . Максимальная вместимость одной щели - 40 – 50 человек. Крутости укрепляют и обшивают досками, жердями. В последующем щель перекрывают рельсами, бревнами, железобетонными плитами и обсыпают грунтом толщиной 50 – 60 см. На входе устанавливают защитную дверь. Внутри ставят скамьи для сиденья, у входа размещают туалет. Для вентиляции по торцам устанавливают трубы из досок 20×20 см.

При проектировании и строительстве ПРУ необходимо руководствоваться СНиП II-11-77*1985 «Нормы проектирования. Защитные сооружения гражданской обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время».

Как уже отмечалось, территория Новокальчировского сельсовета попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зону возможного сильного радиоктивного заражения (зягрязнения) в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне».

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, других населенных пунктах и в сельских районах предусматривается главным образом от радиоактивного заражения. Для размещения ПРУ следует использовать помещения:

-производственных и вспомогательных зданий предприятий, лечебных учреждений и жилых зданий;

-школ, библиотек, клубов, кинотеатров и других зданий общественного назначения;

-пансионатов, баз отдыха;

-складов сезонного хранения.

На основании СНиП II-11-77*85 защите в ПРУ подлежит 85 % населения, что составит на расчетный срок 3,240*0,85 = 2,753 тыс. чел. Остальное население (15 % - 0,487 тыс. чел) подлежит укрытию по месту работы на предприятиях. Согласно данных администрации, эвакуация в сельское посление Новокальчировский сельсовет эвакуиация населения не осуществляется.

Количество мест, для укрытия населения указано в таблице № 5 и на чертеже «Карта границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС, М 1:25 000» лист 3 части Б настоящего раздела.

По проекту на расчетный срок противорадиационной защите подлежит население Новокальчировского сельсовета с учетом эвакуируемого населения в количестве – 2,753 тыс. чел.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 защита за пределами зон возможных разрушений работающих смен планируется на рабочих местах в ПРУ с коэффициентом защиты Кз=100 и Кз=50 местного и эваконаселения.

Проектом предлагается дополнительно предусмотреть в населенных пунктах проектируемой территории размещение 30 ПРУ, оборудование которых на объектах капитального строительства определяются на последующих стадиях проектирования.

1,0 х 3,240 = 3,240 по расчету дополнительных площадей не требуется. Радиусы сбора людей для ПРУ допускаются 1000 м в зонах возможных слабых разрушений и до 3000 м – вне зон разрушений. Для выполнения данного требования проектом предлагается следующее расположение ПРУ для сельского поселения.

Ориентировочное размещение населения в проектируемых

ПРУ на расчетный срок

табл. № 5

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Кол-во укрываемого населения с учетом эвакуируемого, чел | Коэффициент защиты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Новый Кальчир |
| 1 | Начальная школа (проект) | 47 | 100 | В соответствии с проектной вместимостью учреждений |
| 2 | Администрация сельского поселения (сущ.) | 5 | 100 |  |
| 3 | ФАП (сущ.) | 18 | 100 |  |
| 6 | Магазин РАЙПО (сущ.) | 45 | 100 |  |
| БВУ | 32 | 50 |  |
| Итого | 174 |  |  |
| д. Новый Карамалы |
| 1 | Школа (сущ.) | 156 | 100 | В соответствии с проектной вместимостью учреждений |
| 2 | Школа (проект) | 160 | 100 |  |
| 3 | Администрация (сущ.) | 8 | 100 |  |
| 4 | Дом культуры (сущ.) | 60 | 100 |  |
| 5 | Сельский культурный центр (проект) | 478 | 100 |  |
| 6 | Мечеть (сущ.) | 20 | 100 |  |
| 7 | Магазин (проект) | 42 | 100 |  |
| Итого | 924 |  |  |
| д. Дюртюли |
| 1 | Детский сад (сущ.) | 35 | 100 | В соответствии с проектной вместимостью учреждений |
| 2 | Школа (сущ.) | 120 | 100 |  |
| 3 | Начальная школа (проект) | 47 | 100 |  |
| 4 | Дом культуры (сущ.) | 160 | 100 |  |
| 5 | Торгово-бытовой комплекс (проект) | 155 | 100 |  |
| 6 | Магазин смешанной торговли (проект) | 69 |  |  |
| Итого | 586 |  |  |
| д. Кшанны |
| 1 | Начальная школа (проект) | 47 | 100 |  |
| 2 | Административный блок (сущ.) | 12 |  |  |
| 3 | Торгово-бытовой комплекс (проект) | 345 |  |  |
| 4 | Магазин РАЙПО (сущ.) | 55 | 100 |  |
| БВУ | 71 |  |  |
| Итого | 530 |  |  |
| д. Марс |
| 1 | Сельский культурный центр (проект) | 59 | 100 |  |
| Итого | 59 |  |  |
| д. Кальчирбуран |
| 1 | Школа (сущ.) | 60 | 100 | В соответствии с проектной вместимостью учреждений |
| 2 | Начальная школа (проект) | 51 | 100 |  |
| 3 | Дом культуры (сущ.) | 45 | 100 |  |
| 4 | Сельский культурный центр (проект) | 214 |  |  |
| 5 | Магазин РАЙПО (сущ.) | 55 | 100 |  |
| 6 | Магазин ТПС (проект) | 55 | 100 |  |
| Итого | 480 |  |  |
| Итого на сельское поселение | 2753 |  |  |

Территория в пределах административных границ республики, края, области, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения, образует загородную зону (п. 1.7 СНиП 2.01.51-90).

Согласно п. 3.15 СНиП 2.01.51-90 при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне (дома и базы отдыха, санатории, турбазы и приюты, пионерские и спортивные лагеря, подсобные хозяйства промышленных предприятий, садоводческие товарищества) обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

3.3 Учреждения и предприятия обслуживания

Как уже отмечалось, Новокальчировский сельсовет находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Проектом предлагается приспособление существующих и проектируемых объектов коммунально-бытового назначения независимо от их ведомственной подчиненности:

-бань, душевых предприятий а так же санатория – для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

-помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта в автотранспортных предприятиях, на базах централизованного технического обслуживания – для специальной обработки автотранспорта в качестве станций обеззараживания.

Координирующим органом районного звена является комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района, возглавляемая заместителем главы администрации района. Постоянно действующим органом управления является штаб по делам ГО и ЧС Аургазинского района.

Силы и средства подразделяются на:

а) силы и средства наблюдения и контроля:

- районный центр санэпидемнадзора;

- ветеринарная станция;

- пожарный надзор пожарной части;

- посты радиационного и химического наблюдения объектов экономики района;

б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- пожарная часть

- пожарная команда;

- районный отдел внутренних дел;

- врачебно-сестринские бригады, бригада экстренной медицинской помощи;

- службы ГО;

Основные задачи Аургазинского районного звена:

- проведение единой политики в предупреждении и ликвидации ЧС, защита жизни и здоровья людей, материальных ценностей, окружающей среды при их возникновении;

- обеспечение высокой готовности органов управления, систем связи и оповещения, сил и средств Аургазинского районного звена к действиям в чрезвычайных ситуациях, проведение работ по их ликвидации;

- первоочередное обеспечение пострадавшего населения;

- повышение устойчивости функционирования объектов экономики и социальной сферы при возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий и эпидемий;

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС;

- обучение и подготовка населения к действиям в ЧС, подготовка и повышение квалификации кадров специалистов Аургазинского районного звена.

Штаб гражданской обороны располагается в здании администрации Аургазинского района в селе Толбазы.

Организация управления:

А) Порядок приведения в готовность органов управления ГОЧС муниципального района и занятия ими пунктов управления. Пункт управления – здание Администрации муниципального района в с. Толбазы.

Б) Подвижный пункт управления – на транспортные средства Администрации муниципального района, сельских поселений, оборудованных средствами связи.

В) Управление ГОЧС района приводится в готовность распоряжением главы администрации района на основании решения Правительства РБ последовательно, либо сразу может вводиться любая из высших степеней готовности.

Управление действиями формирований гражданской обороны службы при проведении АСДНР осуществляется с пункта управления инженерной службы ГО с использованием имеющихся каналов связи и посыльными, через начальников гражданской обороны объектов экономики, входящих в состав службы и через штабы ГО объектов экономики. Для более эффективного управления формированиями ГО в зонах поражения, используются подвижные пункты управления.

Предоставление средств индивидуальной защиты

Одним из основных способов защиты населения от возможных поражающих факторов применения противником оружия массового поражения (ядерного, химического, биологического) является его обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Работающее население обеспечивается СИЗ по месту работы.

Обеспечение СИЗ не работающего населения осуществляется с пунктов выдачи СИЗ, разворачиваемых, как правило, органами ЖКХ, под контролем администрации Аургазинского муниципального района. Наиболее приемлемые места развертывания пунктов выдачи СИЗ – детские сады, школы, СДК. Конкретные места определяются в соответствующих разделах и приложениях «Плана Гражданской Обороны муниципального района Аургазинский район РБ». В мирное время, учитывая возможные ЧС, выдачу СИЗ предусматривать нет необходимости.

Для ликвидации ЧС создаются резервы материальных ресурсов исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.

Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются путем резервирования финансовых средств на специальном лицевом счете в банке, в количестве, достаточном для проведения АСДНР. Допускается вместо создания финансовых и материальных резервов, кроме предназначенных для локальных аварий (аварийный запас), заключать договор страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид страхования.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС контроль над созданием, хранением, использованием и восстановлением указанных резервов устанавливается руководителем объекта. К ним относятся СИЗ, запасы ремонтного материала необходимой номенклатуры.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на объектах, предназначенных для хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

К основным показателям, влияющим на объемы поисково-спасательных работ и жизнеобеспечение населения относятся:

− общая численность пострадавших людей;

− число пострадавших, оказавшихся в завале;

− число людей, оказавшихся без крова (для жилых районов);

− потребность во временном жилье;

− пожарная обстановка в зоне разрушений;

− радиационная и химическая обстановка в районе аварии.

При взрывах на объектах люди поражаются непосредственно воздушной удар-ной волной, осколками остекления и обломками зданий, получивших полные и сильные разрушения, значительная часть людей может оказаться в завалах.

Средства индивидуальной защиты, приборы РХР для формирований ГО хранятся на складах СИЗ Правительства РБ.

3.4. Светомаскировка и оповещение

Светомаскировка проводится по сигналу «воздушная тревога» (ВТ) с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих противнику обнаружение населенных пунктов с воздуха. Светомаскировка должна осуществляться согласно «Инструкции по светомаскировке населенных пунктов и объектов экономики» СНиП 2.01.53-84 и СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО и ЧС».

При режиме полного затемнения должно предусматриваться:

- Отключение всех средств уличного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий и сооружений;

- Осуществление светомаскировки транспорта, производственных, сигнальных и осветительных огней;

- На объектах народного хозяйства, в организациях и учреждениях, где по условиям их деятельности возможно отключение средств внутреннего освещения, светомаскировка должна осуществляться путем зашторивания всех световых проемов зданий и сооружений.

- Новокальчировский сельсовет не входит в зону светомаскировки, согласно п. 9.2 СНиП 2.01.51-90.

Отключение энергосистемы района производится через подстанции, в котором должен находится: диспетчерский пункт службы энергетики светомаскировки штаб для оповещения диспетчера по делам ГО и ЧС, закладывается прямая связь с местным штабом ГО и ЧС.

Оповещение населения муниципального района

Население муниципального района по распоряжению главы Администрации муниципального района оповещается главами администраций сельских поселений и руководителями организаций муниципального района.

Система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения. С этой целью предусматривается создание системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях существующих и проектируемых объектов.

Оповещение в населенных пунктах предусматривается с использованием уличных громкоговорителей или громкоговорителей объектных систем оповещения. Места установки наружных средств оповещения определяют после «посадки» зданий на Генеральные планы поселений проектируемого района с учетом границ зон действия предполагаемых к установке средств оповещения.

Оповещение людей по сигналам ГО и ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

На сегоднешний день существующие электросирены на территории наслеенных пунктов отсутсвуют.

Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

При воздушной тревоге (ВТ) для оповещения работающих и населения села устанавливаются средства наружного оповещения (электросирены) с учетом радиуса слышимости от 300 до 700 м. в данном населенном пункте по расчету должны установить электросирены в количестве 14-ти штук.

Размещение электросирен

табл. № 6

| № квартала | № по экспл. | Размещение сирен (объект, адрес) | Радиус слышимости (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Дюртюли |
| 18 |  | На крыше жилого дома № 15, по ул. Ленина | 700 |
| 2 |  | На столбе ВЛ 10 кВт в зап. части деревни | 500 |
| д. Новые Карамалы |
| 8 |  | Здание Дома культуры по ул. Центральная | 700 |
| 26 |  | На крыше жилого дома № 1, по ул. Полевая | 700 |
| 38 |  | На крыше жилого дома, по ул. № 9 | 500 |
| 50 |  | На крыш промышленного здания в восточной части Деревни по ул. № 13 | 500 |
| д. Новый Кальчир |
| 4 |  | На крыше жилого дома № 22, по ул. Советская | 700 |
| 7 |  | На крыше проектируемой начальной школы по ул. Советская | 500 |
| д. Марс |
| 2 |  | На крыше жилого дома № 16, по ул. Матросова | 700 |
| д. Кшанны |
| 23 |  | На крыше жилого дома № 40, по ул. Ленина | 700 |
| 17 |  | На крыше жилого дома, по ул. Гоголя | 700 |
| 34 |  | На крыше жилого дома, по ул. № 1 | 500 |
| д. Кальчирбуран |
| 13 |  | На крыше жилого дома № 8, по ул. Центральная | 700 |
| 8 | 1 | На крыше склада по ул. Центральная | 700 |
| Итого на сельское поселение | 14 ед. |

3.5. Проведение аварийно – спасательных работ

Непосредственное руководство аварийно-спасательными и другими неотложными работами, координацией привлекаемых сил и средств осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям объекта.

Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что объектовая комиссия не может самостоятельно справиться с ее локализацией и ликвидацией, она обращается за помощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На объектовом уровне работу КЧС обеспечивает постоянно действующий штаб (отдел, сектор) ГОЧС или специально назначенное должностное лицо.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы организуются и проводятся в соответствии с решением председателя КЧС объекта.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы организуются и ведутся на основе единого замысла председателя КЧС объекта с предоставлением подчиненным инициативы в выборе конкретных методов и технологий проведения работ в соответствии с реальной обстановкой.

Развертывание органов управления и наращивание привлекаемых сил и средств для проведения АСДНР осуществляется по мере приведения их в готовность и выдвижения к месту аварии или катастрофы.

В первую очередь в зону чрезвычайной ситуации вводятся подразделения разведки и аварийно-спасательные формирования (подразделения) постоянной готовности объекта, а также оперативные группы органов управления ГОЧС. Срок их прибытия для проведения АСДНР – до 30 мин. Этими силами организуются разведка и первоочередные мероприятия по защите населения.

Во втором эшелоне вводятся территориальные и ведомственные аварийно-спасательные формирования (при необходимости могут быть привлечены подразделения войск ГО), с помощью которых организуется проведение полномасштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ. Срок их прибытия в район бедствия – не более трех часов.

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ включает следующие основные мероприятия:

- оповещение органов управления ГОЧС, рабочих и служащих объекта, а также населения прилегающих территорий, если они попадают в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение разведки в зоне чрезвычайной ситуации, оценка обстановки и прогнозирование ее развития;

- локализация и ликвидация очагов пожаров;

- установление режима доступа в зону ЧС, охрана общественного порядка в ней;

- поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, эвакуация их в места сбора пораженных;

- оказание пострадавшим первой медицинской, врачебной помощи и эвакуация их в лечебные учреждения;

- локализация и ликвидация аварий на коммунально-энергетических сетях;

- проделывание проходов и проездов в завалах и разборка завалов разрушенных зданий и сооружений;

- санитарная обработка участников ликвидации чрезвычайной ситуации;

- обеззараживание, дезактивация территории объекта зданий, сооружений, техники, транспорта и имущества;

- проведение других неотложных работ.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы ведутся, как правило, непрерывно, днем и ночью, в любую погоду. При крупных авариях и катастрофах, больших объемах АСДНР и в сложных условиях их проведения работы организуются в 2 – 3 смены. Смена формирований (подразделений) проводится непосредственно на рабочих местах. При этом тяжелая инженерная техника обычно не выводится, а передается подразделению (формированию), прибывшему на смену, непосредственно на месте работ.

Чрезвычайная ситуация считается ликвидированной, когда устранена или снижена до приемлемого уровня непосредственная угроза жизни и здоровью людей, локализовано или подавлено воздействие поражающих факторов. Решение о завершении АСДНР принимает руководитель работ (председатель КЧС), осуществлявший руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации.

Пути движения АСДНР отражены на карте «Карта границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС, М 1:25 000» лист 3, часть Б данного раздела.

Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения Новокальчировский сельсовет муниципального района, медицинская помощь населению оказывается в учреждениях здравоохранения.

Система здравоохранения района проектирования по проекту «Генеральные планы сельских поселений Новокальчировский, Курманкеевский, Чуюнчинский сельсоветы с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан. Новокальчировский сельсовет» на конец расчетного срока включает:

- ФАП на 15 посещений в смену д. Марс, д. Новый Кальчир, д. Новые Карамалы;

- Центральную районную больницу в селе Толбазы.

Глава 4. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования района проектирования, защите населения и территории в военное время и ЧС

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в зависимости его нахождения в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в военное и мирное время в соответствии со СНиП 2.01.51-91 «ИТМ ГО и ЧС и СНиП 2.07.01-89* должны предусматривать:

- Рациональную застройку и размещение объектов экономики на территории проекта планировки, а так же размещение зданий и сооружений;

- Обеспечение защиты населения;

- Повышение надежности работы коммунально-энергитических и инженерно-транспортных систем сельского поселения;

- Исключение или ограничение возможности образования вторичных факторов поражения (пожаров, взрывов);

- Обеспечение надежности системы управления районом;

- Обеспечение надежных производственных связей и материально-технического снабжения;

- Подготовку перевода коммунально-энергитических и инженерно-технических систем района и объектов экономики на аварийный режим работы и упрощенные технологии для военного времени;

- Подготовку к восстановлению застройки коммунально-энергитических систем сельского поселения, а так же нарушенного производства на объектах;

- Инженерную подготовку территории (для обеспечения пожарной безопасности, защите территории от опасных природных процессов);

- Инженерное оборудование территории для систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, связи, радиовещания, телевидения и т. д.);

- Разработку транспортных схем (включая улично-дорожную сеть, автомобильный транспорт).

Устойчивость функционирования территории сельского поселения Новокальчировский сельсовет в значительной степени обеспечивается той работой, которая проводится объектами экономики местного подчинения, а также территориальными органами управления. Обеспечение требований по повышению устойчивости функционирования сельского поселения при проектировании, строительстве и реконструкции объектов на территории сельского поселения предусматривается путем выполнения норм проектирования ИТМ ГО и других нормативных документов по вопросам устойчивости, выполнения мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, растений, продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения.

К решению задач повышения устойчивости функционирования района привлекаются объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты бытового обслуживания, снабжения и сбыта, объекты здравоохранения, управления внутренних дел, объекты торговли и питания, отделения железной дороги и другие транспортные организации, строительные организации и др.

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают повышение надежности работы водопроводных, газовых, энергетических и других сетей и сооружений коммунального хозяйства и подготовку к проведению неотложных восстановительных работ при их повреждении. Они обеспечивают также защиту воды и сооружений водопровода от заражения ОВ, РВ и БС, организует лабораторный контроль за зараженностью питьевой воды на водопроводных станциях.

- Объекты здравоохранения разрабатывают и осуществляют мероприятия по медицинскому обеспечению населения. Управление внутренних дел разрабатывает и осуществляет мероприятия по охране наиболее важных объектов.

- Объекты сельскохозяйственного назначения организуют проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и растений, продуктов растениеводства и животноводства от оружия массового поражения (ОМП), подготовку сельскохозяйственной и специальной техники для проведения обработки пораженных животных и растений, обеззараживания территории, а также использование ее для выработки электроэнергии и обеспечения работы оборудования. Предприятия энергетики осуществляют мероприятия по светомаскировке объектов.

Наиболее вероятное поражение предприятий, отдельных сооружений будет в зонах возможных разрушений и паводкового подтопления (затопления), а также на территории, где могут возникнуть вторичные очаги поражения в результате аварий предприятий, хранящих и использующих в производственном процессе аварийно химически опасных веществ, легковозгораемые и взрывчатые вещества.

Сельское поселение Новокальчировский сельсовет является одним из промышленно-сельскохозяйственных узлов Аургазинского муниципального района. В центре сельского поселения (д. Новый Кальчир) размещены предприятия пищевой и сельскохозяйственной промышленности, работают предприятия по выпуску строительных материалов, хлебобулочных изделий, ремонту сельскохозяйственной техники. Сельскохозяйственные предприятия сельского поселения специализируются на выращивании зерна, свеклы сахарной, подсолнечника и разведении молочно-мясного скота, плицы.

Промышленное производство представлено предприятиями, ориентированными на изготовление лесопильных материалов, сельское хозяйство. Наиболее крупное из них:

- СП «Урожай», занимающийся растениеводством (д. Дюртюли);

- СПК «Аургазы» занимаются животноводством и растениеводством (д. Новые Карамалы).

Проблема обеспечения населения района доброкачественной водой относится к наиболее социально значимым, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень эпидемиологической безопасности района в целом и отдельных территорий.

Для всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны. Зона санитарной охраны строгого режима должна быть огорожена и благоустроена. На территории ЗСО I и II поясов должны выполняться все требования, предусмотренные СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Все источники возможного загрязнения водоемов и водоносных горизонтов (склады химикатов, свалки, скотомогильники, навозохранилища и др.) должны быть вынесены за пределы или ликвидированы. Для небольших населенных пунктов подача воды от скважины возможна непосредственно в водонапорную башню и водопроводные сети. В этом случае для хранения противопожарного запаса воды потребуется строительство пожарных резервуаров.

Мероприятия по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются согласно ВСН ВК 4-90 «Инструкции по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

При организации водоснабжения в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в местах, не имеющих централизованного водоснабжения, следует пользоваться ГОСТ В 22.1.004-83 «Водоснабжение в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения. Общие требования» и ДСЛ-2.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь на-личный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. Необходимо использовать также хорошо защищенные подземные воды, содержащие природные примеси, удаляемые с помощью апробированных и используемых в практике методов обезжелезивания, обесфторивания, умягчения, удаления сероводорода, метана, микрофлоры

При недостаточном количестве хорошо защищенных подземных вод в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» должны использоваться и менее защищенные классы подземных вод:

−подрусловые воды;

−системы искусственного пополнения запасов подземных вод (СИППВ);

−подземные воды, не имеющие перекрывающих водонепроницаемых слоев.

Переход на источники водоснабжения с меньшей санитарной надежностью разрешается только в том случае, если для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения использован весь ресурс хорошо защищенных подземных вод, а подведение подземных вод из отдаленных водоисточников связано с чрезмерной затратой материальных и финансовых средств. Поверхностные воды для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) могут использоваться только в тех случаях, когда исчерпан весь ресурс подземных водоисточников.

Все магистральные линии и трубопроводы, подводящие воду к основным по-требителям, должны быть закольцованы, чтобы гарантировать бесперебойную подачу воды потребителям при авариях, выходе из строя и ремонте отдельных участков сети, для обеспечения постоянной циркуляции воды, предотвращающей образование отложений и обрастаний и их выносы к потребителям.

На водоводах и магистральных трубопроводах должны быть оборудованы пункты раздачи питьевой воды в передвижную тару. В порядке исключения дополнительные водоразборные пункты могут быть организованы на пожарных гидрантах при условии, что данный участок сети оборудован фильтром-поглотителем.

Количество точек отбора определяется в зависимости от диаметра трубопровода и длины участка, намеченного для отбора воды, т.е. от имеющегося в трубопроводе объема воды.

Насосные станции, водонапорные башни, резервуары должны иметь обводные линии с запорными устройствами. Два раза в год должна проверяться работоспособность арматуры, производиться ее текущий ремонт. Ежегодно в СПРВ должен проводиться контроль состояния всех трубопроводов, осуществляться гидропневматическая или гидромеханическая очистка их внутренних поверхностей от обрастаний и отложений. В зависимости от интенсивности обрастаний и отложений устанавливается график очистки труб, с тем, чтобы предотвратить их накопление и случаи залповых выносов к потребителям. В соответствии с федеральным законом: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера», в организациях должны быть созданы, для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектовые резервы материальных ресурсов. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восста-новлению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляется за счет собственных средств. Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются путем резервирования финансовых средств на специальном лицевом счете в банке, в количестве, достаточном для проведения АСДНР. Допускается вместо создания финансовых и материальных резервов, кроме предназначенных для локальных аварий (аварийный запас), заключать договор страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид страхования.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации аварий должны включать: средства индивидуальной защиты; медицинское имущество. Также, при необходимости, в состав резервов материальных ресурсов могут быть включены и другие материальные ресурсы.

Оповещение района по сигналам ГО оперативным дежурным ГОЧС РБ осуществляется установленными Правительством РБ сигналами, а также используются каналы телевидения и радио.

Оповещение населения организуется во всех звеньях управления в целях своевременного приведения в готовность гражданской обороны, предупреждения населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, угрозе катастрофического затопления, стихийных бедствиях. С этой целью в мирное время заблаговременно создается система оповещения, которая должна обеспечивать централизованное и децентрализованное доведение сигналов оповещения.

Основная роль в оповещении населения отводится системе проводного вещания. Один из каналов радиотелефонной связи должен быть задействован для передач местной радиотрансляционной сети с выводом сигнала на громкоговоритель, имеющий источник аварийного питания.

При угрозе возникновения или возникновении ЧС оповещаются руководители следующих организаций:

−ЕДДС

−администрация муниципального района;

−управление МВД;

−управление ФСБ;

−медсанчасть.

Устойчивое развитие территории достигается в результате добровольного и осознанного избрания населением экологических приоритетов.

В результате избрания такого пути одним из основных вариантов развития будет полное прекращение добычи полезных ископаемых, перевод сельского хозяйства на интенсивные экологически чистые технологии, возможно, с получением высокотехнологичной биопродукции из органического сырья; лесопользованием с получением определенных видов химической продукции из лесного сырья с исключением вредных производств; размещение высокотехнологичных особо чистых производств (приборостроение, получение особо чистых материалов в закрытых процессах и т.п.), основанных на использовании ввозимого сырья.

Развитие инфраструктуры социального обслуживания должно осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития с приближением центров оказания социальных услуг к населенным местам и местам приложения труда.

4.1. Транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс Аургазинского района является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Основные направления развития транспортного каркаса

Аургазинского района

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Белое Озеро– в 36 км от административного центра сельского поселения.

Проектом генерального плана предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 20,0 м, ширину проезжей части 3,5; 6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

табл. №7

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| д.Новый Кальчир | 2,20 | 2,6 | 1,3 | 1,58 |
| д.Кшанны | 3,70 | 5,4 | 2,2 | 3,25 |
| д.Дюртюли | 4,3 | 12,7 | 2,6 | 7,6 |
| д.Кальчирбуран | 3,8 | 11,2 | 2,3 | 6,74 |
| д. Новые Карамалы | 3,5 | 21,9 | 2,14 | 13,15 |
| д. Марс | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 0,62 |
| ВСЕГО | 18,2 | 54,9 | 10,94 | 33,52 |

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Новокальчировский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

На территории сельского поселения Новокальчировский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Толбазы – Уфа, Стерлитамак – Уфа, Уфа - Оренбург.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Новокальчировский сельсовет на 1 октября 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано:

232 – легковых автомобиля;

32– грузовых автомобилей;

0 – мотоциклов;

26 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 175 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Ближайшими объектами по обслуживанию индивидуального транспорта населенных пунктов сельского поселения являются АЗС и станции технического обслуживания в с. Толбазы.

Железнодорожный транспорт. Ближайшей железнодорожной станцией является  железнодорожная станция Белое Озеро.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Новокальчировский сельсовет в 2013 году составляет 175 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

3240 х 350 / 1000 = 1134 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 1134 х 0,7 = 794 машиноместо на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 238 машиномест, в общественных центрах - 15%, 119 машиномест, в производственных зонах - 10%, 113 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских НГП на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

Трубопроводный транспорт

По территории Новокальчировского сельсовета проходят две ветки магистрального газопровода РАО «Газпром» ДП «Баштрансгаз» «Ишимбай - Уфа», «Салават – Уфа» D=700 мм, с санитарно защитной зоной 200 метров в каждую сторону, в восточной части сельского поселения с юга на север проходит магистральный нефтепроводов «Ишимбай - Уфа» D=350 мм с санитарно-защитной зоной 150 м в каждую сторону.

Коммуникации, объекты нефтедобычи и границы месторождений нанесены на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации газопроводного транспорта основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а, в некоторых случаях, с перекладкой существующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов с учетом санитарно-защитных разрывов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать раздвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусмотреть защитные мероприятия от деформаций.

Воздушный транспорт

Для населения Аургазинского района ближайшим аэропортом является: Международный аэропорт "Уфа". Расстояние до г. Уфы – 74 км.

Согласно прогнозам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в среднесрочной перспективе ожидается стабильный рост авиаперевозок – до 2020 года на уровне 5 %.

Утверждена республиканская целевая программа «Развитие воздушного транспорта на территории РБ на 2009 — 2020 годы». Целью принятой Программы является дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности перевозок воздушным транспортом в соответствии с международными требованиями путем увеличения транзитного потенциала и создания внутрирегиональных связей, эффективного и качественного удовлетворения спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные услуги и работы. На начальном этапе реализации Программы предусматривается развитие воздушных сообщений между г. Уфа	и региональными центрами.

В связи с этим проектом предлагается:

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения на территории Республики Башкортостан, требования к размещению аэропортов в проекте предлагается реконструкция и модернизация существующего аэродрома с. Толбазы с целью создания модернизированной наземной производственной базы в соответствии с современными требованиями и расширением рынка авиационных услуг; для выполнения пассажирских рейсов местных линий, для сельскохозяйственных, специальных (при возникновении ЧС) и санитарных заданий.

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения, маршруты железнодорожного транспорта не проходят. Ближайшей станцией является ст. «Белое Озеро» в 36 км от центра сельского поселения д. Новый Кальчир.

4.2. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводится заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защитные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а так же защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также на птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и производственных товаров

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а так же баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматривать защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны уметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

4.3. Инженерная подготовка территории. Инженерные сети и сооружения

4.3.1. Мероприятия по инженерной подготовке

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Новокальчировский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения – река Аургазы  и ее притоки. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки  возможно  использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных  пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов сеткой Макмат с последующим  посевом трав.

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

4.4. Водоснабжение и водоотведение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Новокальчировский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты.

Аургазинский район характеризуется недостаточной обеспеченностью ре-сурсами подземных вод питьевого качества. Прогнозные ресурсы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляет 5,4 тыс.м3/сут. На 80% территории района распространены водоносные горизонты с подземными водами жесткостью 10-15˚ Ж, на 10% - с жесткостью до 20˚ Ж.

Месторождения подземных вод с утвержденными запасами на территории района отсутствуют.

Водоснабжение сельского поселения Новокальчировский сельсовет осуществляется от Белозерского месторождения подземных вод, который находится к востоку на территории Гафурийского района в с.Антоновка. Белозерское месторождение расположено в 7 км северо-восточнее железнодорожной станции Белое озеро Гафурийского района, на левобережье р.Белой, в районе озера Белое.

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Новокальчировский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Новокальчировский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3240 чел.= 566,4 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Новокальчировский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений в каждом населенном пункте сельского поселения предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению Кулганинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3240 чел.= 518,4 м3/сут.-5% (безвозвратные потери)= 492,48 м3/сут.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

4.5. Электроснабжение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Новокальчировский сельсовет осуществляется по ВЛ 35 Кв от подстанции с. Толбазы.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах -24:

в д.Новый Кальчир - 1,

в д.Кшанны - 5,

в д. Кальчирбуран – 4,

в д. Дюртюли – 8,

в д. Новые Карамалы – 5,

в д. Марс – 1.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается РЭС по Аургазинскому району.

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Новокальчировский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 3240 чел.= 4374,0 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

4.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения Новокальчировский сельсовет осуществляется от АГРС ОАО «Башинформсвязь».

Данные по обеспечению потребителей сельского поселения Новокальчировский сельсовет телефонной проводной связью на каждый населенный пункт администрацией сельского совета не предоставлены. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон».

Телевидение, радиофикация

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Верхние Киги. Кроме того, в населенных пунктах Аургазинского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

4.7. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение и теплоснабжение

Проектом предусматривается 100%-ое обеспечение населения природным газом. Сжиженный газ будет использоваться в основном для приготовления пищи и горячей воды населением с небольшой газоемкостью в недоступных для прокладки газопроводов природного газа местах.

Исходя из планировочной структуры разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Новокальчировский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Новокальчировский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

Глава V. Основные технико-экономические показатели

табл. № 8

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | На расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Новокальчировский сельсовет в административных границах | га | 13 932.15 | 13 932.15 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 3967.1 | 3967.1 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - | 215 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 32.4 | 32.4 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 7981.5 | 7542.5 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 1208.1 | 1204.7 |
| 6 | Земель транспорта | га | 33.7 | 37.67 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 635,19 | 930,48 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 290,2 | 462,74 |
|  | общественно-деловых зон | га | 7,26 | 11,0 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 14,86 | 37,35 |
|  | рекреационных зон | га | 6,44 | 77,12 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 12,65 | 12,65 |
| 8 | Земель специального назначения | -«- | 2.3 | 2.3 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 1,658/100% | 3,240 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,233/14,05% | 0,489/15,1% |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 0,937/56,5% | 1,808/55,8% |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,488/29,44% | 0,943/29,1% |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | 41,40 | 97,20 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.кв.м | - | 55,8 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м / чел. | 24,96 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40 | 125 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 180 | 355 |
| 4.3 | Больницы | коек | - | - |
| 4.4 | ФАП, аптечный пункт | объект на насел.пункт | 3 | 5 |
| 4.5 | Магазины товаров повседневного спроса | кв.м торг.пл. | 250 | 973 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | место | - | 130 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 12 |
| 4.8 | Дом культуры, клуб | мест | 225 | 751 |
| 4.9 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м | Нет инф. | При СДК |
| 4.10 | Плоскостные спортивные сооружения | га | Нет инф. | 2,06 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 48.2 | 53.8 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 18,23 | 55,87 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 13,77 | 13,77 |

Основные понятия, термины и определения

Чрезвычайная ситуация (ЧС): состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Примечание. Различают Чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (трансграничные, федеральные, глобальные, региональные, местные и локальные).

Зона чрезвычайной ситуации (зона ЧС): территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла Чрезвычайная ситуация.

Зона бедствия: часть зоны чрезвычайной ситуации, требующая дополнительной и немедленно предоставляемой помощи и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Пострадавшее население: часть населения, оказавшегося в зоне ЧС, перенесшая воздействие поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, приведших к гибели, ранениям, травмам, нарушению здоровья, понесшая материальный и моральный ущерб.

Жизнеобеспечение населения (ЖОН): создание и поддержание условий по удовлетворению физиологических, материальных и духовных потребностей населения для его жизнедеятельности в обществе.

Виды жизнеобеспечения населения (виды ЖОН): сгруппированные по функциональному предназначению и сходным свойствам услуги и соответствующие материально-технические средства для удовлетворения физиологических, материальных и духовных потребностей населения.

Система жизнеобеспечения населения (система ЖОН):

сочетание органов управления, организаций, учреждений и предприятий с их связями, создающее и поддерживающее условия для жизнедеятельности населения. Система жизнеобеспечения  состоит из подсистем, реализующих для населения соответствующие его виды.

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЖОН ЧС): совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайной ситуации, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий ЧС, разработанным и утвержденным в установленном порядке.

Вид жизнеобеспечения населения в зоне чрезвычайной ситуации (вид ЖОН в зоне ЧС): деятельность по удовлетворению какой-либо первоочередной потребности населения в зоне чрезвычайной ситуации.

Примечание. К видам жизнеобеспечения населения относятся медицинское обеспечение, обеспечение водой, продуктами питания, жильем, коммунально-бытовыми услугами, предметами первой необходимости, транспортное и информационное обеспечение.

Система жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (система ЖОН ЧС): структурное звено функциональной подсистемы РСЧС, предназначенное для создания и поддержания условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в чрезвычайных ситуациях, состоящее из органов управления, служб, сил и средств жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.

Первоочередные потребности населения в чрезвычайных ситуациях: набор и объемы жизненно важных материальных средств и услуг, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в чрезвычайных ситуациях.

Первоочередное жизнеобеспечение населения в зоне чрезвычайной ситуации (первоочередное ЖОН в зоне ЧС): своевременное удовлетворение первоочередных потребностей населения в зоне чрезвычайной ситуации,

Управление жизнеобеспечением населения в чрезвычайных ситуациях (управление ЖОН ЧС): осуществление исполнительной властью и органами местного самоуправления всех уровней, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, заблаговременной подготовки системы и подсистем ЖОН ЧС к функционированию в чрезвычайных ситуациях, а также оперативное управление процессом ЖОН ЧС непосредственно после появления угрозы или факта возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Подготовка системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, (подготовка системы ЖОН ЧС): планирование и проведение постоянно действующими органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям комплекса мероприятий по повышению надежности и устойчивости функционирования системы ЖОН ЧС.

Оперативное управление процессом жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (оперативное управление процессом ЖОН ЧС): решение органами управления системы ЖОН ЧС практических задач по жизнеобеспечению населения, возникающих в период ликвидации чрезвычайной ситуации.

Подсистема жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (подсистема ЖОН ЧС): часть системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, реализующая один из его видов.

Орган управления системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (орган управления системы ЖОН ЧС): организационная структура системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, предназначенная для проведения в рамках своей компетенции заблаговременной подготовки к жизнеобеспечению населения и оперативного управления этим процессом при возникновении чрезвычайной ситуации.

Силы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (силы ЖОН ЧС): подразделения и формирования, осуществляющие предоставление населению различных видов жизнеобеспечения в зонах чрезвычайной ситуации.

Служба обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (служба ЖОН ЧС): функционально-организационная структура системы ЖОН ЧС, предназначенная для организации и проведения в рамках своей компетенции мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

Средства жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (средства ЖОН): коммунально-бытовые и производственные объекты, сооружения и технические средства, производимая ими продукция и оказываемые услуги, резервы материальных ресурсов, используемые для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.

Мобильный комплекс первоочередного жизнеобеспечения населения в зоне чрезвычайных ситуаций (мобильный комплекс ЖОН ЧС): совокупность автономных технических средств и запасов материальных ресурсов, приспособленных для самостоятельного передвижения или транспортирования в зоны чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта, предназначенных для снабжения пострадавшего населения первоочередными жизненно важными материальными средствами и (или) коммунально-бытовыми услугами, предметами первой необходимости, а также медицинским обеспечением.

Резерв материальных ресурсов для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (резерв ресурсов ЖОН ЧС): запасы материальных средств, заблаговременно накапливаемые для жизнеобеспечения населения в чрезвычайной ситуации.

Устойчивость системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (устойчивость системы ЖОН ЧС): способность системы ЖОН ЧС стабильно удовлетворять в требуемых объемах и номенклатуре первоочередные потребности населения в чрезвычайных ситуациях.

Показатель устойчивости системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (показатель устойчивости системы ЖОН ЧС): отношение возможностей системы ЖОН ЧС по выполнению стоящих перед ней задач после воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации к ее возможностям до возникновения чрезвычайных ситуаций.

Подготовленность системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (подготовленность системы ЖОН ЧС): состояние готовности системы ЖОН ЧС к действиям в условиях прогнозируемых чрезвычайных ситуаций.

Показатель подготовленности системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (показатель подготовленности системы ЖОН ЧС): отношение возможностей системы ЖОН ЧС к первоочередным потребностям населения при возникновении поражающих факторов и воздействии вероятных для данного региона источников чрезвычайной ситуации.

Принципы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (принципы ЖОН ЧС): основные исходные положения, которыми необходимо руководствоваться при выборе, планировании и реализации мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

Требования к первоочередному жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях (требования ЖОН ЧС): совокупность основных условий практической направленности, из которых следует исходить при выборе, планировании и проведении мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

Спасательные службы определёны Постановлением Главы администрации муниципального района от 23.10.2008 года № 566 «О создании спасательных служб муниципального района Аургазинский район».